大审批发〔2023〕82号

关于永宁1集气站扩建及线路配套工程项目项目环境影响报告书的批复

中石油煤层气有限责任公司临汾分公司：

你单位报送的《永宁1集气站扩建及线路配套工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的报批申请及相关文件收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、永宁1集气站扩建及线路配套工程项目，位于临汾市大宁县太古镇、曲峨镇。工程建设内容包括：本工程管道起永宁1集气站围墙外2m出发，向东南方向敷设，经过铁里村、上堡村、布业村、阎家坪后，在曲峨镇东1.2km处穿越昕水河，继续向南敷设，在内史村北侧折向西，在上塬北侧折向西北，在下塬北侧折向东南，在模范科村东南0.8km处折向西北，与南干线与西干线联络线同沟敷设，经赵家山、王家山、郑家山后，在芙蓉村北与乡村公路并行敷设，经墓岭坡后，最终到达大吉1集气站。总投资8455万元，其中环保投资400万元。在严格落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施的前提下，我局原则同意《报告书》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目的建设和运营过程中，要严格按照《报告书》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。施工期：施工及运输车辆扬尘：管线在施工过程中，施工人员对作业面和土堆进行适当喷水，用毡布覆盖土堆和建筑材料表面，道路采用定时洒水抑尘，严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、初入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。运营期：清管废气和超压废气经由15m高放空管（带点火火炬）排放。

（二）落实水污染防治措施。施工期：施工废水：施工场地内设置临时沉淀池，生产废水经沉淀后泼洒降尘不外排；生活污水：产生的生活污水进入农家旱厕，其它生活污水经沉淀处理后用于场地洒水降尘；试压废水：试压废水收集沉淀后回用于施工场地、道路洒水，禁止外排；穿越河流：选择枯水期进行，采取先用草袋围堰，截断两端水流，并修建引水渠，然后再进行大开挖，管线敷设完毕后恢复河床原貌。运营期：分离水：进站分离及露点控制撬产生的分离水经管线排入永宁1集气站现有蒸发水池蒸发处置。

（三）落实固体废物污染防治措施。施工期：生活垃圾：临时生活区设封闭垃圾箱收集，由施工单位负责清运至生活处理区统一处置；弃土：管沟所挖出的土方全部作为管沟回填土就地回填；施工废料：统一回收至旧物品收购站实现重复利用；清管废渣：经收集后定期运送至环卫部门指定地点进行处理。运营期：清管废渣：集中收集，交由环卫部门处理；废机油废棉纱：暂存于现有危废暂存间，定期由有资质的单位进行处理。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期：合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声；严禁在夜间、午间进行高噪声污染施工作业，如需连续施工，需取得环保部门的夜间施工许可，并张贴安民告示；运输线路尽量避开近距离环境敏感点，在居民区附近限速。运营期：站场内的设备等选择低噪声设备、撬装式设备，输气管道安装内置式阻性消声器。

（五）严格落实环境风险管控。严格按照《报告书》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，制定完善的环境风险应急预案，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

三、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，要按照规定的程序和标准开展竣工环境保护验收工作。

四、根据《大宁县行政审批事中事后监管办法》（大政办发（2019）90号）要求，请临汾市生态环境局大宁分局负责该项目《报告表》及本批复要求的监督落实，大宁县生态环境保护综合行政执法队根据职责对该项目进行日常环境保护监督检查和管理。

大宁县行政审批服务管理局

2023年6月15日